## Slide 1: HIBRID JÁRMŰHAJTÁSOK
Összeállította: Emőd István
alternatív hajtóanyagok | hibridautók | tüzelőanyag- cellás hajtás
ALTERNATÍV JÁRMŰHAJTÁSOK

## Slide 2: Miért kell alternatívát keresni?
FORRÁSOK
KIMERÜLÉSE
KÖRNYEZET- SZENNYEZÉS
globális
CO2
H2O
lokális
CO
HC
NOx
PM
PbO
regionális
SO2
SO3
NOx
„A kőkorszak nem azért ért véget, mert elfogyott a kő!”

## Slide 3: Milyen alternatívák vannak?

## Slide 4: Ma: Összesen 710 millió gépkocsi van
3,5 millió (0,5 %) propán-butángáz (LPG) hajtású autó
Ennek több, mint 99 %-a benzin- vagy dízelüzemű
850 ezer (~0,1 %) földgáz (CNG és LNG) hajtású autó

## Slide 5: Porsche-Lohner, Bécs
1898-1902
2 db 3 LE teljesítményű benzinmotor+generátor

## Slide 6
Hibridhajtások csoportosítása

## Slide 7: Elrendezés szerint
Hibridhajtások elrendezés szerint

## Slide 8: Elrendezés szerint
Soros hibridrendszer
A belsőégésű motor nincs közvetlen kapcsolatban a hajtott kerekekkel

## Slide 9
Mind a villanymotor, mind a belsőégésű motor mechanikus kapcsolatban van a hajtott kerekekkel
Párhuzamos hibridhajtás
fordulatösszegző

## Slide 10
Párhuzamos hibridhajtás
Mind a villanymotor, mind a belsőégésű motor mechanikus kapcsolatban van a hajtott kerekekkel
nyomatékösszegző

## Slide 11
Párhuzamos hibridhajtás
voinóerő-összegző
Mind a villanymotor, mind a belsőégésű motor mechanikus kapcsolatban van a hajtott kerekekkel

## Slide 12
Vegyes hibridhajtás
kombinált
Kombinált: olyan soros elrendezés, melyben a belsőégésű motor egy tengelykapcsoló zárásával közvetlenül is hajthatja a kerekeket.

## Slide 13
Vegyes hibridhajtás
teljesítményelágazásos
Teljesítményelágazásos: A belsőégésű motor nyomatéka bolygóműben kettéágazik; az egyik ág mechanikusan, a másik ág generátor-villanymotor áttételen keresztül hajthatja a járművet.

## Slide 14: Villamos teljesítmény szerint
Mikrohibrid Fullhibrid

## Slide 15: Fogyasztáscsökkentési lehetőség
villamos teljesítmény szerint

## Slide 16: Belsőégésű motor optimális tartományai
Kedvezőtlen üzemmódok: alapjárat, kis teljesítmény, dúsításos gyorsítás, dúsításos nagy teljesítmény

## Slide 17: Belsőégésű motor optimális tartományai
A benzin fajlagos energiasűrűsége: >10 000 W·h/kg
Teljesítmény- és energiatárolás

## Slide 18
Tengelykapcsolóba épített villanymotor

## Slide 19
Sebességváltóba épített villanymotor

## Slide 20
Kerék mellé épített villanymotor

## Slide 21: Kerékagymotor

## Slide 22: Kétfeszültségű villamos rendszer

## Slide 23: Összetett villamos rendszer

## Slide 24: Soros stratégia
Soros stratégia

## Slide 25: Párhuzamos stratégia
villamos fékezés
villamos hajtás
belsőégésű + villamos motor hajt
b.é.motor hajt – villanymotor tölt
Notes: többdimenziós stratégiák +akkutöltöttség

## Slide 26: Vegyes fullhibrid hajtás
Toyota PRIUS

## Slide 27: Vegyes fullhibrid

## Slide 28: Szuperkondenzátoros hibrid
Max. teljesítmény: 200 kW Energiatartalom: 0,4 kW·h Tömeg: 500 kg
0,4 kW.h/200 kW = 0,002 h = 7,2 s
Notes: 0,4 kW.h/200 kW = 0,002 h = 7,2 s

## Slide 29: Párhuzamos mildhibrid
Párhuzamos mildhibrid

## Slide 30: Dízelmotoros párhuzamos hibrid
Párhuzamos hibrid

## Slide 31: Összkerékhajtású vegyes fullhibrid

## Slide 32: Párhuzamos hibridrendszer
Párhuzamos hibridhajtás

## Slide 33: Párhuzamos médiumhibrid
Vegyes hibridhajtás

## Slide 34: BioPower
Belsőégésű motor: 4 henger lökettérfogat: 2 liter, 16 szelep teljesítmény bioetanollal 190 kW maximális nyomaték 375 N∙m
Kettős hibrid rendszer : elsőkerékhajtás a dugattyús motor és a két 55 kW teljesítményű villanymotor nyomatékát fokozatmentesen változatható áttételű (CVT) sebességváltó egyesíti hátsókerékhajtás 38 kW-os villanymotor
Az elsőkerekek párhuzamos hibridhajtásához ugyancsak párhuzamosan (vonóerőösszegzéssel) csatlakozik a villamos hátsókerékhajtás.
Összteljesítmény 340 kW. Álló helyzetből 100 km/óra sebességre 6,8 másodperc alatt gyorsul a jármű.
Villamos rendszer: kettős feszültségű: a hajtómotorok 300 V váltakozó feszültséggel üzemelnek, a többi fogyasztót 14 voltos hálózat táplálja. Ventilátor hűtésű lítium-ionos akkumulátor, 300 V egyenfeszültség.
Notes: Az USA-ban a hibrid személyautók eladási száma 2006-ra elérte és túlhaladta a dízelmotoros személyautók értékesítési számát.
Igaz viszont, hogy dízelmotorból a teljes eladás kevesebb, mint 1 %-a a teljes értékesítésnek

## Slide 35: Volvo 7900A
2015-ben A BKK Budapest közlekedésében Volvo 7900A csuklós hibrid autóbuszokat helyezett üzembe.
Ezek a buszok párhuzamos hajtáselrendezésű, teljes (voll)hibridek.
A hajtásrendszer a pótkocsiban, a kereke mögött van elhelyezve, a pótkocsi kerekét hajtja (tolócsuklós) .

## Slide 36
Volvo 7900A
A jármű hajtásrendszere
tengelykapcsoló

## Slide 37: Volvo 7900A
A hajtásrendszer elemei
Dízelmotoros hajtás
6 hengeres 310 LE
Emőd István

## Slide 38: A dugattyús és a villanymotor együttműködése
A két gép nyomatéka összeadódik

## Slide 39: Volvo 7900A
A hajtás elrendezése a pótkocsiban
Emőd István

## Slide 40
Mercedes-Benz Citaro G Blutec Hybrid
2014 tavaszán 25 db. Kecskeméten

## Slide 41: Soros hibrid, kerékagymotorokkal
Mercedes-Benz Citaro G Blutec Hybrid

## Slide 42: Összehasonlítás

## Slide 43: Köszönom figyelmüket!
Köszönöm a figyelmet!