# Bolygóműves sebességváltó

## Analízis

1. Rajzolja meg az alábbi fokozat elvi felépítését. Állapítsa meg, hogy hány szabadságfokú, majd egyetlen átkötéssel alakítsa át egy szabadságfokúvá.

2. Rajzolja meg az alábbi elvi felépítésnek megfelelő sebességváltót P(P)N típusú bolygóművekkel.

3. A rajz kiegészítésével készítsen olyan sebességváltó-fokozatot, melyben a három i0 = - 0,4 alapáttételű P(P)N típusú bolygómű bekötése: n1’ = n1” = nx n2’ = n3’” n3’ = 0 n2” = n1’” n3” = n2’” = ny Rajzolja meg az elvi felépítést, majd számítsa ki az áttételt: i = . . . . . . .

4. A megadott rajzot folytatva rajzoljon egy sebességváltót a lehető legtöbb fokozattal. Rajzolja meg az elvi felépítést, majd mindegyik fokozatot külön-külön is, de ott csak az abban résztvevő bolygómű(vek) szerepeljenek, továbbá az egyes fokozatok elvi felépítését.

5. A fokozat adatai: io = - 0,4 Mx = 100 Nm x = 100/s Számítsa ki az áttételét: i = . . . . . . . Számítsa ki az egyes ágakban áramló teljesítményt: P1 = P2 = P3 = P4 = p5 = P6 = Mind a hat helyen rajzolja be a teljesítményáramlás irányát.

A megoldás lekérhető: lezo@jgi.bme.hu