műszaki adatok

Dodge Caliber

## Felépítés

Ötüléses, ötajtós sport-túrakocsi, önhordó acélkarosszériával. Kétféle, keresztben álló orrmotor, fronthajtás, öt-vagy hatfokozatú manuális sebességváltó.

## Motorok

1.8 literes benzines Világmotor

Kapható 	Standard az SE és az SXT részére

Típus	Soros, négyhengeres DOHC, duplán változó vezérlés (VVT)

Lökettérfogat 	1.8 liter (1798 cm3)

Maximális teljesítmény 	110 kW (150 LE DIN) 6500/percnél (61.1 kW/liter)

Maximális nyomaték 	168 Nm 5200/percnél

Sűrítés 	10.5:1

Furat x löket 	86 mm x 77 mm

Vezérmű 	Lánchajtásos DOHC, 16 szelep, VVT, direkt szelepemelés

Befecskendezés 	Szekvenciális, elektronikus

Felépítés 	Alumínium présöntvény blokk, öntöttvas száraz hengerperselyek, öntött alumínium hengerfej, öntött alumínium csapágylétra, kovácsolt acél főtengely

Maximális fordulatszám	6750/perc

Üzemanyag	Ólmozatlan 87 oktános (R+M)/2 benzin

Emisszió-szabályozás	Egy katalizátor, két fűtött oxigénszonda

Besorolás 	Euro 4

2.0L Turbo Diesel

Kapható 	Opció az SE és az SXT részére

Típus	Soros, négyhengeres DOHC

Lökettérfogat 	2.0 liter (1968 cm3)

Maximális teljesítmény 	103 kW (140 LE DIN) 4000/percnél (51.5 kW/liter)

Maximális nyomaték 	310 Nm 2500/percnél

Sűrítés 	18:1

Furat x löket 	81 mm x 95.5 mm

Vezérmű 	Lánchajtásos DOHC, 16 szelep, hidraulikus szelepemelés

Befecskendezés 	Nagynyomású, elektronikus

Felépítés 	Öntöttvas blokk, öntött alumínium hengerfej, kovácsolt acél főtengely

Maximális fordulatszám	5000/perc

Üzemanyag	DIN EN 590 49 cetánszámú gázolaj

Emisszió-szabályozás	Oxidációs katalizátor

Besorolás 	Euro 4

Erőátvitel

Ötfokozatú manuális

Kapható 	Standard az 1.8-as benzineshez

Leírás 	Magna Driveline T355: ötfokozatú, kímélő áttételű, minden előremeneti fokozat szinkronizált, kábelműködtetésű, háromsíkú kulissza

Áttételek

1.  	3.77

2.	2.16

3. 	1.41

4. 	1.026

5. 	0.81

Hátramenet 	3.417

Főáttétel	4.12

Hatfokozatú manuális

Kapható 	Standard a 2.0 dízelhez

Leírás 	Aisin BG6: hatfokozatú, kímélő áttételű, minden előremeneti fokozat szinkronizált, kábelműködtetésű, négysíkú kulissza, hátramenet retesszel

Áttételek

1.  	3.538

2.	2.045

3. 	1.367

4. 	0.974

5. 	0.897

6. 	0.791

Hátramenet 	3.831

Főáttétel	az 1-4 fokozatban 4.059, 5-6 fokozatban és hátramenetben 3.450

# Hajtás

###### Fronthajtás 	Standard mindegyik motorral

## Futómű

Első	MacPherson, gáztöltésű csillapítók, stabilizátor

Hátsó	Többlengőkaros, csavarrugós, gáztöltésű csillapítók, stabilizátor

## Kormány

Típus	Fogasléces hidraulikus szervokormány

Áttétel	16.6:1

Fordulókör (járdák között)	10.8 m

Kormányfordulatok száma	17 colos kerékkel 2.88, 18 colos kerékkel 2.76

## Fék

Első

Méret és típus 	292 mm x 25 mm hűtött tárcsa

Nyereg	56 mm egydugattyús úszónyereg

Súrolt felület 	1442 cm2

Hátsó

Méret és típus 	262 mm x 35 mm tömör tárcsa

Nyereg	35 mm egydugattyús úszónyereg

Súrolt felület 	  895 cm2

Biztonsági rendszerek

Fék-rásegítő 	254 mm membrános

Blokkolásgátló	Standard

Menetstabilizáló	Elektronikus menetstabilizáló (ESP) standard a 2.0 literes dízelhez, illetve (későbbtől) opció az 1.8 literes benzineshez

Kipörgésgátló 	Az ESP része

Fékasszisztens	Az ESP része

## Kerék és gumi

Kapható	Standard az SE-n

Keréktárcsa 	Préselt acél, ötküllős dísztárcsával

Kerékméret	17 x 6.5

Gumiabroncs	215/60R17 BSW Summer Performance

Pótkerék	Kompakt

Kapható	Standard az SXT-n

Keréktárcsa 	Megmunkált felületű könnyűfém, ötküllős

Kerékméret	17 x 6.5

Gumiabroncs	215/60R17 BSW Summer Performance

Pótkerék	Kompakt

Kapható	Opció az SXT-n

Keréktárcsa 	Megmunkált felületű könnyűfém, ötküllős

Kerékméret	18 x 7.0

Gumiabroncs	215/55R18 BSW Summer Performance

Pótkerék	Kompakt

#### Méretek

Méretmegadás milliméterben (ahol nincs más dimenzió jelölve).

Külső

Hosszúság 	4415

Szélesség 	1800, tükrök nélkül

Magasság 	1535

Tengelytáv	2635

Első túlnyúlás 	876

Hátsó túlnyúlás 	903

Szabad magasság 	195

Nyomtáv, elöl-hátul	1520

###### Belső

###### Elöl

Fejtér	1012 napfénytető nélkül

Lábtér	1061.5

Válltér	1377.9

Csípőtér 	1325.3

###### Hátul

Fejtér	988.2 napfénytető nélkül

Lábtér	906.1

Válltér	1357.1

Csípőtér 	1260.8

Térdhézag	18.8

Poggyásztér (SAE standard)

Öt üléssel 	523.9 l

Lehajtott hátsó ülésekkel 	1339.4 l

Súlyok (kg)

Maximális poggyászsúly	52, öt utassal

Max. utánfutó	1200

Max. fékezett utánfutó	1200

Max. fékezetlen utánfutó	450

Első tengelyterhelés	1080

Hátsó tengelyterhelés	1000

Max. vonóhorog terhelés	48

Max. tetőterhelés	68

1.8L petrol	2.0L diesel

Min. saját tömeg	1320	1425

Max. saját tömeg	1385	1485

Össztömeg 	1890	2000

*A saját tömegben benne van 75 kg a vezető és az üzemanyag részére

Térfogatok

Tank	51.1 liter

Olaj (szűrőcserével)	2.0L dízel: 4.2 liter, 1.8 benzines: 4.7 liter

Hűtőfolyadék	6.8 liter

Ablakmosó folyadék	3.1 liter

Fogyasztás (liter/100 km, EU standard)

1.8 benzines	2.0 dízel

Alaktényező	0.37	0.39

Kombinált ciklus 	7.3	6.1

Városi ciklus 	9.6	7.9

Országúti ciklus 	6.0	5.1

Kombinált CO2 (g/km)	174	161

## Menetteljesítmények

## 1.8 benzines	2.0 dízel

Gyorsulás

0-100 km/h	11.9 s	9.3 s	.

80-120 km/h	9.1 s	7.5 s	.

Csúcssebesség km/h	184 	196

# # #